Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest: „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z budową kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach”

- Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno – prawne postawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym kontrolowanie rozliczeń budowy oraz specyfikacje techniczne i umowa na wykonanie robót budowlanych.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych oraz kontrola przestrzegania zaleceń wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

- Zakres robót zadania inwestycyjnego nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje: Budowę systemu kanalizacyjnego składającego się z:

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- kanał z rur PCV-U ze ścianką litą Ø 200/5,9 mm – 3361,50mb

- studnie z kręgów betonowych (beton C35/45) łączonych na uszczelkę gumową, z dnami z elementów prefabrykowanych DN1200 mm – 64szt,

- studnie z PP DN1000 – 1 szt

wszystkie studzienki należy wyposażyć we włazy typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym klasy D o nośności 40t (PN-87/H-74051/02). Połączenie rur PCV ze ściankami studzienek rewizyjnych należy wykonać przy użyciu przejść szczelnych.

- Przepompownie z rurociągami tłocznymi

- Rurociąg z rur PE 100 SDR17 Ø90/5,4 DN90 – 1240,00 mb z czego: 487,5m z przepompowni P1, 752,5m z przepompowni P2

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych (beton C35/45) łączonych na uszczelkę gumową DN 1200 – 8szt

Studzienki należy wyposażyć we włazy żeliwne Dn0,60m typu ciężkiego klasy D o nośności 40t (PN-87/H-74051/02). Włazy należy umieścić na bloczkach betonowych lub cegle klinkierowej. Dna studni należy wykonać z elementów prefabrykowanych. Połączenie rur PE ze ściankami studzienek rewizyjnych należy wykonać przy użyciu przejść szczelnych.

- Studnie rozprężne systemowe z PE DN1000 – 2 szt wykonane w 100% nowego materiału bez dodatku recyklingu (wydłużenie do zerwania ≥200%).

Podstawy stanowią okrągłe dno, wlot po stycznej, wylot centralnie z podstawy z dnem okrągłym, poziome pierścieniowe użebrowanie wzmacniające i zabezpieczające studnię przed wyporem przez wody gruntowe. Studnia SR2 rozwiązanie niestandardowe z uwagi na niewielkie zagłębienie. Przykrycie studni za pomocą systemowe pierścienia betonowego BAPD 100/63 o wymiarach 1250x1250x210, połącznie elementów z tworzywa z pierścieniem betonowym za pomocą uszczelki systemowej ES 100.

- Zbiornik betonowy z elementów betonowych i żelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45, mrozoodpornego F-150, wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości do 5% (PN-B-10729 i PN-EN1917) – P1 i P2

- Pompa zatapialna o mocy 4kW – 2 szt – P1

- Pompa zatapialna o mocy 5,5kW – 2 szt – P2

- Elementy na rurociągu tłocznym P1 i P2

- Zasuwa krótka liniowa miękkouszczelniona kołnierzowa DN80mm z klinem gumowym do ścieków, pokryta farbą epoksydową odporną na działanie ścieków (EN 1074-3, PN-EN 12050-4:2002) – rurociąg tłoczny P1 i P2

- Zawór kulowy zwrotny kołnierzowy DN80mm z kulą gumową, pokryty farbą epoksydową odporną na działanie ścieków (EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2)

- Przepływomierz elektromagnetyczny Magflo 5100W

- Przepompownie ścieków z nadbudową kontenerową – 2 szt

- Zagospodarowanie terenu przepompowni (ogrodzenie, utwardzenie terenu i wjazdu, przyłącze wody i przyłącze elektryczne) – 2kpl.

- Agregat prądotwórczy o mocy 20,0 kVA typu AP3

- Agregat prądotwórczy o mocy 30 kVA typu AP3

- Przyłącze wody HD-PE Ø40/3,7mm – 12m

- Przyłącze wody HD-PE Ø40/3,7mm – 14,5m

- Przyłącza kanalizacyjne

- przyłącza do działek PCV 160/4,7 ze ścianką litą – 1222,5 mb

- włączenie za pomocą trójników PCV DN 200/150mm, typ ciężki – 161 szt

- włączeń bezpośrednio do studni rewizyjnych DN1200 za pomocą przejść szczelnych – 21 szt

- studzienki systemowe PP DN 425mm – 118szt

- studzienki z kręgów betonowych Ø1000 – 12szt

- zaślepienie korkiem PCV DN 150mm w granicy pasa drogowego – 52 szt

- Odtworzenie dróg wg. następujących warunków.

Ulica Piastowska – kategoria KR2:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego warstwa 5,00-frakcja 0-11,0mm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego warstwa 7,00-frakcja 0-16mm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego warstwa 20cm-frakcja 0,63mm

- warstwa wyrównawcza z piasku grubości 15cm-frakcja 2,0-4,0mm

Podbudowę drogi należy odtworzyć w miejscach uszkodzenia konstrukcji drogi, lecz nie mniej niż 1,0m od krawędzi asfaltu. W miejscach przekroczeń drogi przyłączami kanalizacyjnymi należy odtworzyć podbudowę po szerokości wykopu. Nawierzchnię ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości istniejącej nawierzchni a mianowicie od 6-6,5m. Należy wykonać odtworzenie poboczy po obu stronach drogi na szerokości 0,5m o konstrukcji:

- kliniec-frakcja 0/31,5mm-warstwa 15cm

- warstwa wyrównawcza z piasku grubości 10cm-frakcja 2,0-4,0mm.

Ulica Kielnicka, Sokola – kategoria KR1:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego warstwa 4,00-frakcja 0-11,0mm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego warstwa 4,00-frakcja 0-16mm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego warstwa 20cm-frakcja 0-63mm

- warstwa wyrównawcza z piasku grubości 15cm-frakcja 2,0-4,0mm

Podbudowę drogi należy odtworzyć w miejscach uszkodzenia konstrukcji drogi, lecz nie mniej niż 1,0m od krawędzi asfaltu. W miejscach przekroczeń drogi przyłączami kanalizacyjnymi należy odtworzyć podbudowę po szerokości wykopu Nawierzchnię ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości istniejącej nawierzchni a mianowicie od 5,0-5,5m, jednak nie mniej niż 5,0m. Poszerzenia będzie wymagała nawierzchnia drogi w ul. Kielnickiej, gdyż na całej długości jej szerokość wynosi około 4,0. Należy wykonać odtworzenie poboczy po obu stronach drogi na szerokości 0,5m o konstrukcji:

- kliniec-frakcja 0/31,5mm-warstwa 15cm

- warstwa wyrównawcza z piasku grubości 10cm-frakcja 2,0-4,0mm.

Drogę dojazdowa do Państwowego Instytutu Geologicznego pomiędzy studniami nr 21-64 odtworzyć jedynie jako warstwę ścieralną na szerokości istniejącej drogi o grubości betonu asfaltowego 4cm oraz obustronnie pobocze o szerokości 0,5m.

Ulica Kasztanowa – odtworzenie po szerokości istniejącej nawierzchni ok.3,5m w następujący sposób:

- kostka brukowa gr. 8cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie lub tłucznia kamiennego warstwa 20cm-frakcja 0-63mm

- warstwa wyrównawcza z piasku grubości 15cm-frakcja 2,0-4,0mm

Całość umocnić krawężnikiem najazdowym 15x22cm.

- Szczegółowy opis robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski określa dokumentacja projektowa udostępniona na stronie internetowej http://www.olsztyn.bip.jur.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu

- Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym w części znajduje się w sferze obserwacji archeologicznych wyznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Prace ziemne związane z zamierzeniem inwestycyjnym będą prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

- Do zadań i obowiązków nadzoru inwestorskiego należy:

- Zapoznanie się z dokumentacją techniczno – prawna, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,

- Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej i wskazanie ewentualnych braków,

- Sprawdzenie i akceptacja harmonogramu rzeczowo-finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych,

- Współpraca z inspektorem nadzoru archeologicznego (część robót budowlanych będzie prowadzona pod nadzorem archeologicznym) i nadzorem autorskim

- Współpraca z zamawiającym w opracowaniu SIWZ, udział w pracy komisji przetargowej  oraz  nadzór nad realizacją umowy,

- Kontrolowanie rozliczeń budowy oraz umowy na wykonanie robót budowlanych

- Wykonywanie czynności sprawdzających wobec wykonawcy robót budowanych lub podwykonawcy w zakresie  wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, o którym mowa  w art. 29 ust. 3  ustawy Pzp,

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub uzupełniających prowadzenie nadzór inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia,

- Prowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli zgodności cech jakościowych elementów robót i materiałów zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowych – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę robót

- Akceptacja wszystkich zastosowanych do budowy materiałów pod katem ich rodzaju, parametrów technicznych, cech i źródeł pochodzenia,

- Kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakościowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodności oraz atestów na materiały i elementy sprowadzane z zewnątrz w celu wykorzystania w procesie robót budowlanych, kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;

- Zatwierdzanie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad BHP

- Sprawdzanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową (w tym z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) oraz przepisami techniczno – budowlanymi, normami i przepisami BHP;PPOŻ

- Protokolarne przekazanie wykonawcy robót placu budowy,

- Organizacja prac związanych z nadzorem w sposób zapewniający brak zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę

- Dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robot budowlanych i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów.

- Nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót budowlanych koniecznych do odbioru.

- Właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – Zamawiającego niezwłoczne od powiadomienia stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót.

- Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.

- Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót budowlanych wg zatwierdzonej dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzania rozwiązań zamiennych.

- Składanie drogą elektroniczną na żądanie Zamawiającego raportów z postępu robót, w którym należy przedstawić: szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym oraz narastająco od początku budowy, oraz analizę zgodności postępu robót z harmonogramem robót, informację o występujących problemach i podjętych działaniach zaradczych mających na celu ich eliminację lub ograniczenie skutków (wczesne ostrzeganie zwłaszcza w sprawach mogących wpłynąć na termin zakończenia robót lub istotny wzrost kosztu ich realizacji), pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem ich przyczyn.

- Opiniowanie (wraz z weryfikacją kosztorysów i wycen sporządzonych przez Wykonawcę Robót) wniosków Wykonawcy Robót w sprawie zmian sposobu wykonania robót budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej lub wykonania robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych czy uzupełniających, a po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego uzgodnienie tych zmian z Projektantem sprawującym nadzór autorski nad realizowaną dokumentacją projektową;

- Sprawdzenie pod względem nakładów rzeczowych, zastosowanych cen oraz ilościowym wszystkich kosztorysów dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, różnicowych i powykonawczych sporządzonych w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę Robót oraz sprawdzanie kosztorysów i wycen pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i umową zawartą z Wykonawcą Robót;

- Kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę Placu Budowy

- Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynator) ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego   wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

- Sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

- Udział  wszystkich inspektorów (specjalności branż) w zakresie odbioru poszczególnych rodzajów robót wynikających z dokumentacji projektowej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót oraz wytycznymi dotyczącymi rozliczania otrzymanych dofinansowań,

- Bez zgody Zamawiającego, Inspektor Nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych oraz wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.

- Udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacja zadania inwestycyjnego

- Ponadto Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi przy składaniu przez Zamawiającego wniosków o  płatność oraz kontroli projektu.

- Inspektor Nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu (za wyjątkiem przestoju w robotach gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum ) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego.

8.  Zadania Nadzoru Inwestorskiego w czasie trwania okresu Rękojmi i Gwarancji

- Inspektor nadzoru zobowiązany jest do wykonywania w okresie trwania rękojmi/gwarancji corocznych przeglądów na wykonane roboty i przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o stanie obiektu i występujących ewentualnych wadach lub usterkach; informacje – protokół z przeglądów należy przedstawić Zamawiającemu w formie opisowej i fotograficznej. Przeglądy należy wykonywać przy udziale użytkownika i Wykonawcy robót najpóźniej 1 miesiąc przed upływem każdego kolejnego roku liczonego od daty odbioru końcowego;

- Zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad i ustalanie w porozumieniu                              z użytkownikiem i Zamawiającym technologii i terminu ich usunięcia;

- Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie rękojmi/gwarancji i ich odbiór;